TARATURA DELLO S-METER

Nel 1978, la IARU Regione 1, le Associazioni dei Radioamatori di Europa, Africa e parte dell'Asia, nella Conferenza di Miskolc-Topolka (Ungheria) adottò uno standard comune per le indicazioni degli S-meter.

La raccomandazione venne poi accettata anche dalla IARU Regione 2 e 3 (International Amateurs Radio Union).

Tutte le fabbriche del mondo hanno reso operativa questa raccomandazione e gli strumenti, gli S-meter di cui sono dotati i moderni ricevitori, rispondono alle caratteristiche riportate in tabella.

Il testo della raccomandazione è il seguente:

1) Un punto S di S-meter corrisponde a una differenza di livello di 6 dB.

2) Sulle bande decametriche, inferiori a 30 MHz, la deviazione a S 9 corrisponderà ad una potenza di portante non modulata disponibile all'uscita di un generatore e applicata all'ingresso del ricevitore con un livello di -73 dBm (50 uV su 50 Ohm).

3) Sulle bande superiori a 30 MHz, questa potenza sarà di -93 dBm (5 uV su 50 Ohm).

4) Il sistema sarà basato su una rivelazione di quasi picco (quasi-peak detection), con un attack time di 10 +/- 2 ms ed un delay time di almeno 500 ms.

Nota: dBm = dB rispetto al milliwatt.

| SCALA "S-Meter" A NORME IARU |
| --- |
| Segnale | sotto ai 30 MHz | sopra ai 30 MHz |
| 9+40 dB | -33dBm | 5 mV/50 Ohm | -53dBm | 500 uV/50 Ohm |
| 9+30 dB | -43dBm | 1,6 mV/50 Ohm | -63dBm | 160 uV/50 Ohm |
| 9+20 dB | -53dBm | 500 uV/50 Ohm | -73dBm | 50 uV/50 Ohm |
| 9+10 dB | -63dBm | 160 uV/50 Ohm | -83dBm | 16 uV/50 Ohm |
| 9 | -73dBm | 50 uV/50 Ohm | -93dBm | 5 uV/50 Ohm |
| 8 | -79dBm | 25 uV/50 Ohm | -99dBm | 2,5 uV/50 Ohm |
| 7 | -85dBm | 12,6 uV/50 Ohm | -105dBm | 1,26 uV/50 Ohm |
| 6 | -91dBm | 6,3 uV/50 Ohm | -111dBm | 0,63 uV/50 Ohm |
| 5 | -97dBm | 3,2 uV/50 Ohm | -117dBm | 0,32 uV/50 Ohm |
| 4 | -103dBm | 1,6 uV/50 Ohm | -123dBm | 0,16 uV/50 Ohm |
| 3 | -109dBm | 0,8 uV/50 Ohm | -129dBm | 0,08 uV/50 Ohm |
| 2 | -115dBm | 0,4 uV/50 Ohm | -135dBm | 0,04 uV/50 Ohm |
| 1 | -121dBm | 0,21 uV/50 Ohm | -141dBm | 0,02 uV/50 Ohm |